## Slide 1: SimOpt Data-Pipeline

## Slide 2
Raw
Data
Preprocessing
Prepro-cessed
Data
Labeling, Concaten I
Labeling, Concaten II
Pressure/
Ultrasonic/
Process
Data
Exp. I
Data
Visualisierung
Visualisierung
Erkenntnisgewinn
Download
ML
Data
Concaten III
ML

## Slide 3
Raw
Data
Preprocessing
Prepro-cessed
Data
Raw Data | Data
Ordner Test9, Test10 aus gesamten Datensatz | 
Pressure | Unkalibriert unwichtige Spalten Kontextinfos 18 Datensätze a 300.000+ Zeilen
Ultrasonic | unwichtige Spalten 18 Datensätze a 600.000 Zeilen
Process | viele unwichtige Messreihen & Spalten 2 (gleiche?) Datensätze
Preprocessing | Data
Aus Raw Data | 
Pressure | Auswahl relevanter Spalten Kalibrieren der Sensordaten Abspeichern Zeitstempel und Air- und Waterflow in sep. File
Ultrasonic | Droppen der 3. Spalte Kürzen auf 600.000 Reihen
Process | Auswahl relevanter Spalten Auswahl relevanter Zeitreihen über Zeitstempel abgleich (mit Operational log, Anpassung Press. Data Zeitstempel nötig) Mergen des Wasser- und Luftzuflusses zu einer Spalte (nach Kriterium aus Anlagenbeschreibung)
Preprocessed Data | Data
Nach Preprocessing | 
Pressure | 18 Datensätze 300.000x9 (außer 100_1) Spalten: [B05,B8-14,B20]
Ultrasonic | 18 Datensätze 600.000x2 Spalten: [Timestamp, Voltage]
Process | 18 Datensätze 60x9 Spalten: siehe Table 2 aus Anlagenbeschreibung
Download

## Slide 4
Labeling, Concaten I
Labeling, Concaten II
Labeling, Concaten I | Data
Aus Preprocessed Data | 
Pressure | Labeln der Datensätze nach Tabelle 5 aus Anlagenbeschreibung Zusammenhängen aller Druckmessungen zu einem Datensatz
Ultrasonic | Labeln der Datensätze nach Tabelle 5 aus Anlagenbeschreibung Zusammenhängen aller Ultraschallmessungen zu einem Datensatz
Process | Labeln der Datensätze nach Tabelle 5 aus Anlagenbeschreibung Zusammenhängen aller Prozessmessungen zu einem Datensatz
Labeling, Concaten II | Data
Aus Preprocessed Data | 
Pressure | Labeln der Datensätze nach Tabelle 5 aus Anlagenbeschreibung Zusammenhängen mit korrespondierender Ultraschallmessung und Prozessvariablen
Ultrasonic | S.o.
Process | S.o.
Pressure/
Ultrasonic/
Process
Data
Exp. i
Data
Prepro-cessed
Data
Pressure/Ultrasonic/Process Data | Data
Nach Labling, Concaten I | 
Pressure | 1 Datensatz ~5.400.000x9 Spalten: [B05,B8-14,B20]
Ultrasonic | 1 Datensatze 10.800.000x2 Spalten: [Timestamp, Voltage]
Process | 1 Datensätze 1.080x9 Spalten: siehe Table 2 aus Anlagenbeschreibung
Exp. i Data | Data
Nach Labling, Concaten II | 
Pressure | In Exp-Datensätzen aufgeteilt
Ultrasonic | In Exp-Datensätzen aufgeteilt
Process | In Exp-Datensätzen aufgeteilt
Exp. i | Druck, UT und Prozessdaten für jedes Experiment in einem Datensatz zusammengefasst 18 Datensätze 600.000x20(?) Größe abhängig vom Mergingverfahren
Visualisierung
Visualisierung
Preprocessed Data | Data
Nach Preprocessing | 
Pressure | 18 Datensätze 300.000x9 (außer 100_1) Spalten: [B05,B8-14,B20]
Ultrasonic | 18 Datensätze 600.000x2 Spalten: [Timestamp, Voltage]
Process | 18 Datensätze 60x9 Spalten: siehe Table 2 aus Anlagenbeschreibung
Erkenntnisgewinn

## Slide 5
Visualisierung
Visualisierung
Erkenntnisgewinn
Feature Extraction
Feature
Data i
Feature Extraction | Data
Wahrscheinlich aus Exp. I Data | 
Exp. i | Bearbeiten des Datensatzes in Betracht Länge und features(Spalten)
Feature Data i | Data
Nach Feature Extraction | 
Exp. i | 18 Datensätze Maße abhängig von features
Whole Data | Feature Extraction prinzipiell auch aus Preprocessed Data möglich
Concaten III
Feature Extraction | Data
Wahrscheinlich aus Feature Data i | 
Feature Data i (bzw. Whole Data) | Zusammenfügen der Datensätze zu einem großen finalen Datensatz
ML
Data
ML Data | Data
Nach Concaten III | 
ML Data | 1 Datensatz Gelabelt und fertig verarbeitet Bereit für ML-Algorithmen
ML